Безопасное использование отопительных приборов!

Профилактика пожаров - еще один немаловажный аспект в предотвращении возгораний. Так, предметы, которые могут легко воспламеняться, ни в коем случае не должны находиться вблизи открытого огня и иных источников возгорания.
Оптимальным вариантом будет их изоляция, для которой применяют материалы, обладающие низкой теплопроводностью, такие, например, как базальтовая вата.
Среди особо пожароопасных веществ можно отметить сажу, большое количество которой накапливается в дымоходе. Отличной профилактикой возгораний здесь будет своевременная чистка дымовых труб - не реже 2-х раз в год (частота чистки зависит от условий эксплуатации). Монтируя камин, печь или иной отопительный прибор, обязательно учитывайте расстояние от напольного покрытия до днища зольника (расстояние не должно быть меньше 14-15 сантиметров), а также до днища дымооборота (не менее 21 сантиметра). Кроме того, пол под печной дверцей следует обить листом из металла не менее 50х70 см. Если же вы хотите скрыть печь под специальным коробом (обычно из гипсокартона) или неподалеку находится стена из древесины, то ее нужно дополнительно изолировать при помощи базальтовой ваты с фольгой, оставив зазор около 10 сантиметров. Также следует поступить и в случае с деревянными перекрытиями, находящимися рядом с дымоходом и применять только специальное топливо, влажность которого не превышает 18 %.
Устанавливая любой отопительный прибор (камин или печь), всегда помните о правилах пожарной безопасности. Соблюдая простые постулаты, вы сделаете свою жизнь не только комфортной, но и безопасной.