программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

ХОТЬКОВСКОГО сельского поселения

на период 2013-2030гг.

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

2.1.	Система теплоснабжения	7

2.2.	Система водоснабжения	9

2.3.	Система водоотведения	13

2.4.	Система газоснабжения	16

2.5.	Система электроснабжения	17

2.6.	Система обращения твердых бытовых отходов	18

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	19

3.1.	Краткая характеристика МО	19

3.2.	Перспективные показатели развития МО	23

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	Ошибка! Закладка не определена.

4.1.	Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

4.3.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод	Ошибка! Закладка не определена.

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Ошибка! Закладка не определена.

5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	Ошибка! Закладка не определена.

5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	Ошибка! Закладка не определена.

5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	Ошибка! Закладка не определена.

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.

6.1.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении	Ошибка! Закладка не определена.

6.2.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении	Ошибка! Закладка не определена.

6.3.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении	Ошибка! Закладка не определена.

6.4.	Величина тарифов и доступность программы для населения	Ошибка! Закладка не определена.

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	36

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Хотьковского сельское поселение (далее – МО) разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хотьковского сельского поселения на период 2013-2030гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Хотьковского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Хотьковского поселения |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем полезного отпуска тепловой энергии Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2030гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных; 3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности; 4. реконструкция канализационных очистных сооружений 5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 46.9 мил. рублей в том числе: Теплоснабжение – 4.8 млн. руб., Водоснабжение -10 млн. руб., Водоотведение – 12 млн. руб., Источники финансирования: Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах МО инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хотьково | Да | Да | Да |
| 2 | Сельстой | - | Да | - |
| 3 | д. Башкирево | - | - | - |
| 4 | с. Глинки | - | - | - |
| 5 | д. Дюкарево | - | - | - |
| 6 | д. Кремль | - | - | - |
| 7 | д. Кресты | - | - | - |
| 8 | д. Кривошеево | - | - | - |
| 9 | д. Маговка | - | - | - |
| 10 | д. Окаленка | - | - | - |
| 11 | д. Прудки | - | - | - |
| 12 | с. Семеновка | - | - | - |
| 13 | д. Юрасово | - | - | - |
| 14 | д. Яхонтово | - | - | - |

ТС – централизованное теплоснабжение

ВС - централизованное водоснабжение

ВО - централизованное водоотведение

# Система теплоснабжения

### Институциональная структура

МУП «ЖКХ Шаблыкинского района» предоставляют коммунальные услуги теплоснабжения физическим и юридическим лицам Хотьковского сельского поселения в 1  населенном пункте:

- с.Хотьково

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Год ввода | Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Котельная | 1979 | 98 | 100 | 0 | 0 |

Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | с.Хотьково, ул.Тургенева, д.9 | котлы - КВФС-0.8Г, 3 шт. | газ | 10 |

Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| Наименование котельной | Протяженность, м | Протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % | Динамика реконструкции сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 1500 | 70 | 70 | 75 | 78 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |

Таблица 5 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| Наименование котельной | Диаметр сетей, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Срок службы, лет | Планируемый срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 100-150 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и руберойд | 1979 | 34 | 2020-2025 |

# Система водоснабжения

Водоснабжение Хотьковского сельского поселения осуществляется из 6 водозаборов.

По микробиологическим показателям, вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников, в целом соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Сети водоснабжения поселения эксплуатируются МУП «ЖКХ Шаблыкинского района».

Протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет 1,8 км.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев. Среднесуточный отпуск воды населению и коммунально-бытовым предприятиям в расчете на одного жителя составляет 90,0 литров.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

С.Хотьково

Водоснабжение осуществляется водой от 2-х артезианских скважин.

Скважина № 1, расположена в 30 м к северу от ул. Школьной и в 350 м от южной окраины села, находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение производится в ручном режиме. Подает воду в водонапорную башню № 1. Установлен насос ЭЦВ 8-40-90. Глубина скважины 120 м. Максимальная подача воды составляет 12 м3/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м3/час.

Скважина № 2, расположена в западной части села. Включается при увеличении водопотребления поселка. Включение/выключение производится в ручном режиме. Подает воду непосредственно в водопроводную сеть поселка, в том числе, в частный сектор. Установлен насос ЭЦВ 6-6.5-125. Глубина скважины 120 м.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м3/час.

Ни у одной из скважин нет зоны санитарной охраны. Перед подачей потребителю вода не проходит очистку. Приборов учета подачи воды нигде нет.

На скважинах установлены частотные преобразователи воды.

П.Сельстрой

В состав водозаборных сооружений входят: 1 скважина, насосная станция 2-го подъема, 2 РЧВ и водопроводные сети. Скважина  расположена в восточной части п.Сельстой.

Производственно-жилищно-коммунальное водоснабжение.

Скважина № 1, № по кадастру 40064 имеет глубину 100 м. Насос ЭЦП6-6,5-125 установлен на глубине 70 м. Дебит 14,4 м3/час.

Расходометрия отсутствует.

Скважина подает воду в водонапорную башню. Очистка РЧВ не производится.

Частный сектор водоснабжения.

В скважине  установлен насос ЭЦП6-6,5-125 установлен на глубине 70 м. Номинальная подача 6,5 м3/час.

Расходометрия отсутствует.

Водопроводные сети села Хотьково закольцованы. В поселке, в основном, проложены чугунные трубы диаметром 110 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 8.5 км. Давление в сети  водоснабжения обеспечивается в пределах 1.8-2 бар. Участки в/сетей имеют разделительные задвижки.

В поселке, кроме частного сектора,  построено несколько многоквартирных домов: 2-этажные, 3-этажные. Кроме этого на водопроводных сетях поселка имеются 3 пожарных гидранта.

Протяженность водопроводной сети п.Сельстрой ~3630 м. Основной материал труб – сталь, пластик. Основные диаметры труб – 75 и 100 мм. Сети имеют 100 %-ный износ.

Таблица 9 – Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей

| Тип водопроводной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Хотьково | 100 | 8.5 | н/д | 100 |
| П.Сельстрой | 100 | 3,6 | н/д | 100 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Подземные воды Хотьковского сельского поселения характеризуются повышенными показателями жесткости. Остальные показатели качества находятся в пределах нормативных значений.

### Направления решения проблем в системе

Рекомендации по с.Хотьково

- Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

- Произвести ревизию рабочих скважин, устранение недостатков или бурение новых скважин.

- Выполнить обустройство ЗСО скважин.

- Установить водомерные узлы на скважинах.

- Выполнить работы по установке счетчиков в квартирах потребителей.

Рекомендации по с.Сельстрой

- Выполнить косметический ремонт в помещениях скважин.

- Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

# Система водоотведения

Хотьковское сельское поселение не имеет единых централизованных систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Сети водоотведения Хотьковского СП не эксплуатируются коммунальными организациями муниципальных образований района. Муниципальные организации предоставляют услуги по обслуживанию жилого фонда, вывозу ТБО, теплоснабжению и ряд других услуг.

В сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы и многоквартирные дома, в частном секторе канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

Существующее положение систем водоотведения характеризуется как неудовлетворительное: централизованные системы канализования хоз.-бытовых имеются только у нескольких многоквартирных домов, но в связи с увеличением их мощностей на перспективу требуют полная замена. Жилая и общественная застройка населенных пунктов централизованного канализования с очисткой стоков не имеет.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

С.Хотьково

Система канализации с.Хотьково - хозяйственно-бытовая,

канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

Общая протяженность канализационных сетей с.Хотьково составляет около 6 километров. Диаметр канализационных сетей 150 - 200 мм. Материал трубопроводов - сталь, железобетон. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

.

Таблица  – Техническая характеристика оборудования канализационных сетей

| Тип канализационной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Хотьково | 150-300 | н/д | н/д | 100 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

С.Хотьково

- Отсутствуют лимиты на образования отходов. Учет отходов не ведется.

- Не удовлетворительное состояние самотечной  сети

- Требуется реконструкция  КНС

- Отсутствие системы учета количества стоков

- Централизованной системой канализования охвачена часть жилой постройки поселка. Процент канализовпания не определен

### Направления решения проблем в системе

Рекомендации по с.Хотьково

- Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить  схему сетей

- Проектно изыскательские работы по реконструкции сетей

- Произвести реконструкцию канализационной сети

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. На основании СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающего коэффициента для в сельских населенных пунктов (поселки и села) –0,6;

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков, м3/сут. | Maксимальносуточный расход стоков, м3/сут. |
| Население 871 человек | 136,8 | 147,0 |
| Прочие расходы 5% | 6,8 | 7,3 |
| ИТОГО: | 143,6 | 154,3 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованных систем населённых пунктов хозяйственно-бытовой канализации Хотьковского сельского поселения.

# Система газоснабжения

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей Хотьковского сельского поселения является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40 атм.).

Обслуживающая организация – ОАО «Орелоблгаз» трест «Мценскмежрайгаз» Шаблыкинский участок участок.

Газоснабжение потребителей осуществляется через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в с. Хотьково.

Подача природного газа потребителям Хотьковского сельского поселения предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

Перспективное развитие системы газоснабжения Хотьковского сельского поселения следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газорегуляторных пунктов.

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.

Газоснабжение на перспективу представлено в таблице 3.9.2

Таблица 3.9.2

Перспективы по газоснабжению в Хотьковском сельском поселении

| Расчетный район | Численность населения, тыс. чел. | Площадь жилого фонда, га | Расчетный часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселение | 1100 | 609,77 | 102,5 |

# Система электроснабжения

Электроснабжение Хотьковского СП осуществляется от подстанции «Хотьково» напряжением 35кВ. Тип трансформатора – 35/10. Пиковая нагрузка – 1000 кВт. Рабочая нагрузка – 700 кВт.

Распределение электроэнергии в поселении осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10кВ и 6 кВ.

В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 Вольт охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют для линий напряжением 35 кВ – 15 м.

Подсчет нагрузок жилых и общественно-коммунальных зданий выполнен по удельным нагрузкам 0,4 кВт/чел. в соответствии с ВСН 19-74 и ВСН 97-75, а также в соответствии с типовыми проектами.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

В связи со значительным износом оборудования необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций района и поселения 35 кВ с заменой устаревшего оборудования на новое.

На территории Хотьковского поселения предполагается развитие электрических сетей в связи со строительством новых кварталов. Прокладку кабелей согласовать с ведомственными организациями во время строительства.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ. находящиеся на территории застройки демонтируются.

# Система обращения с твердыми бытовыми отходами

### Институциональная структура

На территории Хотьковского сельского поселения вывозом бытовых и производственных отходов в основном занимается МУП «ЖКХ»

### Характеристика системы ресурсоснабжения

В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых не только на территории Хотьковского сельского поселения, но и на территории Шаблыкинского муниципального района в целом.

На территориях производственных предприятий организованы места временного хранения бытовых и производственных отходов. Заключены договоры с лицензированными предприятиями на вывоз соответствующих отходов. Изредка образующиеся кучи мусора незамедлительно вывозятся специализируемыми организациями под руководством администрации поселения. В с.Хотьково, п.Сельстрой обустроены контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами в количестве 2 шт. Вывоз мусора осуществляется своевременно.

В зимнее время вывоз снега с территории населенных пунктов не производится. Место для складирования снега в случае его вывоза запланированы вдали от мест водозабора подземных вод и не оказывают влияния на их качество.

В небольших населенных пунктах контейнерные площадки не оборудованы. Вывоз отходов осуществляется не всегда своевременно, особенно в зимнее время из-за трудностей подъезда к населенным пунктам.

### Направления решения проблем в системе

- Своевременный сбор и удаление твёрдых бытовых отходов в Хотьковском сельском поселении с привлечением лицензированных предприятий и специальной техники;

- организация мест для сбора мусора на территории существующей и планируемой застройки жилыми и административными зданиями;

- своевременный вывоз ТБО с мест временного хранения;

- для промышленных и производственных предприятий – разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- обустройство контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой на нормативном удалении от жилых объектов с соблюдением радиуса доступности.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Краткая характеристика МО

### Территория

Хотьковское СП расположено в северо-восточной  части Шаблыкинского  района, общая площадь территории – 31590,09 га, административный центр поселения – с. Хотьково.

Территория Хотьковское  СП граничит: на северо-западе  – с Брянской областью, на северо-востоке – с Хотынецким  районом Орловской области;на востоке – с Урицким районом Орловской области; на юге – с Молодовским СП Шаблыкинского района; на западе с Навлинским Шаблыкинского района Орловской области. Территория Хотьковского сельского поселения, входящего в состав Шаблыкинского района включает в себя 14 населенных пунктов: с. Хотьково, д. Башкирево, с. Глинки, д. Дюкарево, д. Кремль, д. Кресты, д. Кривошеево, д. Маговка, д. Окаленка, д. Прудки, п. Сельстрой, с. Семеновка, д. Юрасово, д. Яхонтово.

# Таблица

Перечень населённых пунктов Хотьковского сельского поселения с численностью населения на 01.01.2012 г.

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. |
| --- | --- |
| с. Хотьково | 752 |
| д. Башкирево | 2 |
| с. Глинки | 2 |
| д. Дюкарево | 8 |
| д. Кремль | 20 |
| д. Кресты | - |
| д. Кривошеево | 2 |
| д. Маговка | 1 |
| д. Окаленка | 19 |
| д. Прудки | - |
| п. Сельстрой | 289 |
| с. Семеновка | 2 |
| д. Юрасово | 1 |
| д. Яхонтово | 2 |
| ВСЕГО: | 1100 |

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, промышленности и транспорта, сельхозназначения, лесного  фонда и государственного муниципального значения. Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами, территориями сельхозпредприятий.

Хотьковское сельское поселение и Шаблыкинский район не занимают выгодное географическое положение, находясь в полутора часовой доступности от центра области – г. Орла. Но, областной центр является притяжением населения для получения услуг периодического действия, а в последнее время и местом приложения труда.Социальные связи населённых пунктов Хотьковского сельского поселения также направлены не только в сторону районного центра – пгт. Шаблыкино.

По данным на начало 2011 г. жилищный фонд Хотьковского СП составляет 605,78 м2.

Сокращение численности населения приводит к механическому увеличению жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя, что не обуславливает пропорционального улучшения условий проживания. Важное значение имеют реальное распределение площади между жителями, техническое состояние и степень благоустройства имеющегося жилья, величина очереди на улучшение жилищных условий и перспективы ее продвижения.

Климат

Климат территории Хотьковского СП умеренно-континентальный, умеренно влажный. Число часов солнечного сияния за год составляет 1726. Радиационный баланс за год положителен и составляет более 35 ккал/см2 в год.

Среднегодовая температура воздуха 4,60С. Самым холодным месяцем является январь, средняя температура которого составляет -9,30С. Абсолютный минимум составляет -390С. В июле, наиболее теплом месяце года, средняя температура воздуха равна 18,70С. Абсолютный максимум составляет +380С. Устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Рассматриваемая территория относится к зоне умеренного увлажнения, один год из трех бывает засушливым. Средняя годовая сумма осадков 515 мм. Изменчивость этой величины от года к году довольно велика: от 300 до 700 мм в год. Основная масса осадков выпадает в теплый период года. Максимум месячных сумм отмечается в июле и достигает 72 мм. Летние осадки часто носят ливневой характер средней интенсивности и сопровождаются грозами. В виде снега выпадает 150-100 мм осадков, средняя высота ежемесячного покрова к концу зимы не превышает 25 см. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и лежит до начала апреля в течение 120-130 дней. Относительная влажность воздуха в годовом ходе низка летом (65-70%) и высока в осенне-зимний период (85-88%).

В годовом ходе направлений ветров не наблюдается резко выраженных преобладающих направлений. В зимний период заметно некоторое увеличение повторяемости юго-западных ветров, а летом возрастает повторяемость ветров с северной составляющей.

В среднем за сезон отмечаются 43 дня с метелями, 61 день с туманом, 112 дней без солнца.

По схематической карте климатического районирования для строительства территория относится к району – II, подрайону – IIВ.

### Промышленность

На территории Хотьковского сельского поселения имеется предприятие пищевой промышленности: ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» подразделение СП «Хотьковский». Виды выпускаемой продукции данного предприятия – молочная продукция.

### Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является традиционной отраслью во всей Орловской области, что обусловлено здесь ввиду наличия большого количества плодородных чернозёмов.

Ключевой отраслью сельского хозяйства Хотьковского СП, как и Шаблыкинского района в целом, является растениеводство.

Одним из основных показателей эффективного земледелия является максимальное использование пашни (86,3%) под посевы.

# Таблица 5.3.2

# Земли сельскохозяйственного значения Хотьковского СП

| Всего с/х угодий (га) | Пашня (га) |
| --- | --- |
| 20061,62 | 19300,5 |

СТРОИТЕЛЬСТВО

На территории Хотьковского сельского поселения не ведется.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

На территории поселения работает 6 магазинов розничной торговли.

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ

Внешний транспорт в Хотьковском сельском поселении представлен одним видом: автомобильным. Обслуживание железнодорожным транспортом осуществляется через железнодорожный вокзал города Орла.

Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров приходится на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.

Дороги федерального значения отсутствуют на территории сельского поселения.

Все дороги регионального и районного значения имеют асфальтобетонное покрытие. Основными автобусными маршрутами в Хотьковском сельском поселения является маршрут Орел – Шаблыкино – Орел.

Телефонную связь обеспечивает ООО «Ростелеком». Почтовой связью обеспечено в полном объеме все населенные пункты поселения.

В поселении продолжается развитие сотовой связи. На рынке данных услуг в настоящее время работают крупные компании: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ 2.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

На территории с.Хотьково и п.Сельстрой имеются 2 фельдшерско-акушерского пункта.

ОБРАЗОВАНИЕ

На территории Хотьковского сельского поселения имеется 3 образовательных учреждения:

МБОУ «Хотьковская СОШ» учащихся 96 детей.

МБДОУ «Хотьковский детский сад Солнышко» - посещают 22 ребенка.

Филиал МБДОУ «Хотьковский детский сад Солнышко» - посещают 8 детей.

КУЛЬТУРА

В Хотьковском сельском поселении расположен Хотьковский СДК, Сельстроевский сельский клуб, 2 сельских библиотеки.

# Перспективные показатели развития МО

По данным на начало 2012 года численность населения Хотьковского СП составила 1100 человек.

Численность населения Хотьковского СП в 2008-2012 годах снижалась (таблица 3.1). В целом, с 2008 по 2012 гг. численность населения сократилась на 7,48%.

# Таблица

Динамика изменения численности населения по населённым пунктам Хотьковского СП (2008-2012 гг.).

| Наименование населённого пункта | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хотьково | 788 | 793 | 814 | 751 | 752 |
| д. Башкирево | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| с. Глинки | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| д. Дюкарево | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| д. Кремль | 25 | 28 | 23 | 20 | 20 |
| д. Кресты | 1 | 1 | - | - | - |
| д. Кривошеево | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Маговка | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| д. Окаленка | 24 | 20 | 24 | 21 | 19 |
| д. Прудки | - | - | 2 | 1 | - |
| п. Сельстрой | 322 | 316 | 316 | 296 | 289 |
| с. Семеновка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Юрасово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Яхонтово | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| ВСЕГО: | 1189 | 1185 | 1204 | 1109 | 1100 |

Снижение числа жителей поселения происходит за счёт нестабильного сальдо миграций (таблица 3.2), которое увеличивает хроническую естественную убыль населения.

Миграционная составляющая, слабо управляемая и демонстрирующая резкие перепады по отдельным годам, предопределяет и весьма нестабильную динамику общего прироста населения Хотьковского СП как в настоящее время, так и на расчётную перспективу. В этих условиях основные усилия должны быть направлены на восстановление положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и за счёт привлечения мигрантов.

Структуру численности населения по населённым пунктам Хотьковского СП на начало 2012 г представим на рисунке

Рисунок 3.1 Структура численности населения по населённым пунктам  Хотьковского СП на начало 2012 года

С 1990-х годов для Хотьковского СП, как и Орловской области и страны в целом, характерна чётко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности (таблица 3.3).

После резкого сокращения уровня рождаемости в 1990-е годы этот показатель в последние годы стабилизировался на низком значении, далеко не обеспечивающем воспроизводство населения Хотьковского СП.

Рост уровня смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в Хотьковского сельском поселении, Орловской области и России в целом, этот процесс достиг недопустимо крупных масштабов и протекал на фоне сокращения продолжительности жизни населения.

Динамику численности населения Хотьковского СП на период с 2008 года по  2012 год  представим на рисунке .

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах  Хотьковского  сельского поселения

В целом же в Хотьковского СП, как и в Орловской области и стране в целом, за годы формирования рыночных отношений сложилась хроническая и недопустимо высокая естественная убыль населения.

Из негативных демографических процессов, наблюдаемых в последние годы, следует отметить увеличение и так выраженной половой диспропорции населения Хотьковского СП.

В этом же неблагоприятном направлении происходят сдвиги и в возрастной структуре населения поселения. В первую очередь, это проявляется в резком сокращении удельного веса лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли лиц пожилой категории населения.

О неблагоприятной возрастной и половой структуре населения Хотьковского СП наглядно свидетельствует половозрастная пирамида  с узким основанием, представленным детскими категориями и расширенной срединной и верхней частями – ныне трудоспособными и пожилыми категориями граждан.

Рисунок 3.3 Половозрастная пирамида населения Хотьковского СП за 2011 год

В пирамиде чётко просматриваются три основных «провала»:

- в возрастной категории 65 лет и старше, представленной малочисленными лицами, рождёнными в годы Второй мировой войны;

- в возрастной категории 35-39 лет – малое число рожениц современной возрастной категории 55-59 лет;

- возрастные категории от 10 до 19 лет – результат обвального сокращения числа рождённых в годы социально-экономического кризиса, вызванного переходом на путь рыночных отношений.

Огромную роль в динамике численности населения Хотьковского СП, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в СП внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших. Однако в последние годы миграционные потоки стали незначительны и не играют роли в формировании численности населения поселения.

В целом же, положительное сальдо миграций в Хотьковского СП выступают в качестве позитивного явления, способные компенсировать (сгладить) высокую естественную убыль населения и могут способствовать решению проблем связанных с обеспеченностью трудовыми ресурсами. В условиях же предстоящего сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на дальнейшее привлечение в Хотьковского СП мигрантов станет весь актуальной и неизбежной.

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории Хотьковского сельского поселения.

Предпосылки развития территории Хотьковского сельского поселения.

Главными факторами дальнейшего развития Хотьковского сельского поселения являются:

- выгодное экономико-географическое положение;

- производственный и кадровый потенциал;

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных ресурсов при условии их разумного использования;

развитие рыночной инфраструктуры.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса Хотьковского сельского поселения за последнее время, при учете социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предложения:

- отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать ее принципиальных изменений;

- наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении и потребности села Хотьково – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;

- маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов поселения. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) для трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около трети его общей численности.

Технико-экономические показатели Хотьковского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние на 01.01.2013 | Расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах |  |  |  |
| 1.2 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность | Чел. | 1080 |  |
| 2.2 | Численность занятого населения | Чел. | 570 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего |  |  |  |
| 3.2 | Аварийный жилищный фонд с износом более 70% |  |  |  |
| 3.3 | Ветхий жилищный фонд | Тыс.м2 | 0.4 |  |
| 3.4 | Новое жилищное строительство |  |  |  |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 | 22 |  |
| 4. | Учреждения образования, здравоохранения, культуры, торговли |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 |  |
| 4.2 | Общеобразовательная школа | Шт/мест | 1/200 |  |
| 4.3 | Объекты здравоохранения: ФАП | объект | 2 |  |
| 4.4 | Клубы | Шт/мест | 2/350 |  |
| 4.5 | Магазины, торговые павильоны | Шт. | 6 |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | Км. | 15.0 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | Км. | 13.0 |  |
| 6.2 | Канализация | Км. | 8.0 |  |
| 6.2.1 | Протяженность системы |  |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.4 | теплоснабжение |  |  |  |

Перечень объектов строительства до 2030г.

| Наименование | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в с.Хотьково | 12 млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |
| Расширение телефонной связи и сетей интернета | 4 млн. | Инвесторы |
| Реконструкция водопровода сел и деревень поселения | 10 млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |
| Реконструкция Хотьковского СДК | 7млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |
| Реконструкция Сельстроевского сельского клуба | 1.5млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |
| Реконструкция церкви с.Хотьково | 400 тыс. | Инвесторы |
| Газификация | 6млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |
| Электроснабжение | 6млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |
| Итого | 46.9млн. |  |

Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Хотьковского сельского поселения с привлечением средств областного бюджета, районного бюджета, инвесторов. Общий объем финансирования Программы составляет 62.9 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятий программы по годам с 2014 по 2030 годы составляют:

бюджет Хотьковского сельского поселения – 10%;

бюджет Шаблыкинского района – 10%;

бюджет области – 70%;

инвестиции – 10%.

Финансирование программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2014-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация программы позволит:

-обеспечить жителей бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

-сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Примерная стоимость работ | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок котельной с.Хотьково | 2014-2030 годы | 2.5млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 2 | Внедрение энергосберегающего освещения | 2014-2030 годы | 900тыс. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 3 | Установка прибора учета тепловой энергии | 2014-2030 годы | 500 тыс. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 4 | Замена теплоизоляции на современные энергосберегающие материалы наружных тепловых сетей | 2014-2030 годы | 900 тыс. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 5 | итого |  | 4.8 млн. |  |  |

Система водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Примерная стоимость работ | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование станции обезжелезивания с.Хотьково | 2014-2030 годы | 50тыс. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 2 | Строительство станции обезжелезивания | 2014-2030 годы | 2 млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 3 | Реконструкция внутриквартального магистрального водопровода с. Хотьково, п.Сельстрой | 2014-2030 годы | 4млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 4 | Прокладка новых водопроводных сетей | 2014-2030 годы | 3.95мл. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 5 | итого |  | 10 млн. |  |  |

Система водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Примерная стоимость работ | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Хотьково | 2014-2030 годы | 6млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 2. | Реконструкция канализационных сетей с.Хотьково | 2014-2030 годы | 6млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 3. | Итого |  | 12млн. |  |  |

Система газоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Примерная стоимость работ | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация | 2014-2030 годы | 6млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| 2. | Итого |  | 6 млн. |  |  |

Система электроснабжения

| 1. | Прокладка новых электрических сетей и строительство новых трансформаторных подстанций | 2014-2030 годы | 6млн. | Администрация Хотьковского сельского поселения, администрация Шаблыкинского района, администрация Орловской области, инвесторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Итого |  | 6 млн. |  |  |

Стоимость затрат на реализацию программных мероприятий составляет 46.9 миллионов рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Хотьковского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.