РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ШАБЛЫКИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2022 года                                                                                                                 №20

с. Титово

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах

и на прилегающих к ним территориях

Титовского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами  от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Титовское сельское поселение Шаблыкинского района Орловской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания                 в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды                      из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Титовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Титовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области (Приложение 1).

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях  Титовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области (Приложение 2).

3.Администрации Титовского сельского поселения:

3.1. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с  МЧС России по Сосковскому и Шаблыкинского району Орловской области комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

4. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

5.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах муниципального образования Титовское сельское поселение и  разместить на официальном сайте администрации Шаблыкинского   района на странице Титовское сельское поселение.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                     О.В.Захаркина

Приложение 1

к постановлению администрации

Титовского сельского поселения

## от 13.04.2022 Г. № 20

# ПОРЯДОК

# содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Титовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области

# 1.Общие положения

# 1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Титовского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами                          от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

# В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

# источники наружного противопожарного водоснабжения 
(далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

# пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

# противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

# пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

# район выезда - территория, на которой силами МЧС России по Орловской области  или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

# 1.3.Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием Титовское сельское поселение
(далее – Титовское сельское поселение), абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами и МЧС России по Орловской области применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Титовского сельского поселения.

# Содержание и эксплуатация источников ППВ

# Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

# эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

# финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

# возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений МЧС России по Орловской области  или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

# проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

# установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

# наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

# очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

# проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

# немедленное уведомление  «ЕДДС Шаблыкинского района» (по телефону _2-10-37) и подразделений  МЧС России по Орловской области (по телефону _01 или 112) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

# - своевременное уведомление администрации Титовского сельского поселения в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику (арендатору), а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

# Абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

# Размещение источников ППВ на территории Титовского сельского поселения и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

# Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Титовского сельского поселения, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

# Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

# Учет, проверка и испытание источников ППВ

# Администрация Титовского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

# В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Титовского сельского поселения организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

# В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Титовского сельского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

# Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации Титовского сельского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями 2 ПСО. Для проверки состояния источников ППВ могут приглашаться представители администрации Шаблыкинского района.

# Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

# Администрация Титовского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

# МЧС России по Орловской области в установленном порядке сообщает в администрацию Титовского сельского поселения, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

# Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

# опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

# при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

# не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

# При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

# отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

# отсутствие указателя (координатной таблички);

# не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

# низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

# не герметичен (не держит воду);

# неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

# наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

# При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

# отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

# не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

# неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

# невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

# отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

# При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

# Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

# Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

# Ремонт и реконструкция источников ППВ

# Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

# Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

# На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками администрацией Титовского сельского поселения совместно с представителями МЧС России по Орловской области и определяются меры по обеспечению территории Титовского сельского поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

# Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

# Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению

# Ремонт сетей водопровода, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта администрация Титовского сельского поселения принимает меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформирован МЧС России по Орловской области.

# Администрация Титовского сельского поселения должны уведомлять подразделения МЧС России по Орловской области об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

# По окончании работ по ремонту источников ППВ силы МЧС России по Орловской области  привлекаются на проверку их состояния.

# Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

# Организация взаимодействия

# Вопросы взаимодействия между администрацией Титовского сельского поселения, абонентами, организациями, МЧС России по Орловской области  в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

# Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами МЧС России по Орловской области и обеспечения максимальной водоотдачи сетей администрация Титовского сельского поселения, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий  конкретные местные условия.

Силы МЧС России по Орловской области  осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Орловской области.

Приложение 2

к постановлению администрации

Титовского сельского поселения

## от 13.04.2022 Г. № 20

# ПЕРЕЧЕНЬ

# противопожарных резервуаров и водных объектов на территории Титовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области, используемых для забора воды в целях пожаротушения

# Водонапорные башни:

| № п/п | Адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Титово | 2 |
| 2. | с. Робье | 2 |
| 3. | д.Бычанец | 1 |

# Пожарные гидранты:

| № п/п | Дом № | № ПГ |
| --- | --- | --- |
| . |  |  |
| . |  |  |

# Перечень пожарных водоемов

| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Титово |  |
| 2. | с. Робье |  |

# Перечень водных объектов, предназначенных для забора воды в целях пожаротушения

| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |